福建省生态环境厅院内立体停车库

维保项目采购文件

福建省生态环境厅（以下简称我厅）拟对院内立体停车库维保项目（采购编号：FJSTHJ[WB]2024003）（以下简称本项目）进行公开采购，现将有关事项说明如下。

# 第一章、采购标的

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 车位数量 | 维保时间 | 项目预算/限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 垂直循环立体停车设备维保项目 | 76车位 | 1（年） | 131000 |

# 第二章、招标内容及要求

一、项目概况

1.为了保障我厅立体停车设备系统的正常运行，现将我厅立体停车库设备运维的保障工作，通过外购服务的方式，委托有经验、能力强、信誉好的公司提供服务和支持。

2.本项目三年一招，一年一签订。本项目合同期限为一年，根据乙方服务品质，经甲方考核并双方协商后，可按年度续签，但最长不得超过3年。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★1、服务范围

本次运维服务工作，是对我厅垂直循环立体停车设备进行运行维护，共计76个车位，具体如下表：

| 序号 | 类别 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直循环立体停车设备 | 76车位 | 全包 |

2、服务要求

★（1）人员要求：报价人拟派的项目技术人员应具备较高的专业素质和良好的工作态度；技术人员必须遵守单位规章制度，服从单位的管理。在项目现场一线人员无法解决遇到的问题时，应在15分钟内通知二线技术人员并在30分钟内提供现场技术支援，帮助解决遇到的问题。

（2）中标人进场运维前须对立体车库进行全面检查。

（3）每月至少壹次派技术人员，按《立体停车设备维护保养记录表》（详见附件）的内容及要求对立体停车设备进行调整、检查、加油润滑、清洁等维护保养工作，以保证立体停车设备正常运行。

（4）实施保养工作时应事先通知甲方。

（5）保证机械车位安全运行。

（6）实施保养工作中，中标方工作人员应严格遵守安全操作规程并做好劳动保护，若出现安全问题由中标方自负。

（7）检验标准：

① 特种设备定期检验规则（定期检验费用由招标人负责）

② 特种设备检验规程

以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

（8）须提供 24 小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

（9）在日常维护保养期届满时，无因维护保养原因的不合格项目存在。

（10）如因使用不当造成设备故障或损坏，中标单位有责任负责及时将其修复或更换，使机械车位恢复安全、正常运行。

附：立体停车设备维护保养内容：

| 序号 | 分类 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 环境 | 设备区域环境 | 环境清洁、整齐、照明正常 |
| 2 |  | 基础状况 | 无沉降、开裂等影响设备正常使用的状况 |
| 3 | 机械部件 | 钢架结构 | 结构连接牢固可靠，无影响强度的缺陷 |
|  |  |  | 外观无污浊物，其它类型外观防护无破损 |
|  |  |  | 结构尺寸精度应符合 JB/T 10215—2000 中 5.4.1 表 1 的规定 |
| 4 |  | 搬运器（载车板） | 载车板外观整洁，连接紧固，无明显变形及缺陷，并能防止滴漏，阻车装置固定牢靠 |
|  |  |  | 载车板实际停车位置与设计停车位置的误差不超过±50 mm |
|  |  |  | 搬运器载车平面与车辆进出口处的地面高度差不大于 50 mm |
|  |  |  | 搬运器载车平台与车辆进出口处地面边缘的水平间隙不大于40 mm |
|  |  |  | 搬运器的防摆轮应在导槽内顺利滚行，无挤卡现象 |
|  |  |  | 载车板要保持水平，倾斜度横向为 3°，纵向为 1° |
| 5 |  | 拨叉机构 | 拨叉表面对轴的垂直度为拨叉最大直径的 1/500 |
| 6 |  | 链条、链轮 | 链条与链轮的啮合应无卡滞和冲击现象 |
|  |  |  | 链条连接件连接可靠，无裂纹或变形等缺陷 |
|  |  |  | 链条运行中无异响、无跳动、无明显伸长，相对磨损伸长率达到2.5%应及时更换 |
|  |  |  | 链轮运行灵活，无异响，无裂纹，磨损量达原尺寸的 20%时，应及时更换 |
| 7 |  | 导向轮 | 导向轮应转动灵活，无卡滞现象 |
|  |  |  | 导向轮与导轨面的接触宽度不少于导向轮宽度的 2/3 |
| 8 |  | 制动系统 | 制动可靠，无明显滑动现象，制动衬垫（制动摩擦垫片）厚度磨损超过总厚度 50%，应及时更换 |
| 9 |  | 电动机、减速机 | 连接固定可靠，运行无异常振动及异响 |
| 10 |  | 轴承、轴承座、轴 | 运行灵活，无异响 |
|  |  |  | 轴类零件无裂纹及变形 |
| 11 | 机械 部件 | 栅栏门 | 运行灵活，无卡阻 |
| 12 |  | 工作区围栏 | 固定可靠，无损坏 |
| 13 | 安全保护和 防护装置 | 安全标志牌 | 在设备出入口、操作室、检修场所、电器箱柜等明显处设置的安全标志牌齐全，无变形、磨损或图形符号脱落及变色 |
|  |  |  | 两台以上相邻设备的电气箱柜、操作盒等应采用相同标志 |
| 14 |  | 缓冲器 | 固定可靠、无明显倾斜，并且无断裂、塑性变形、剥落、破损等现象 |
| 15 |  | 紧急停止开关 | 在发生紧急情况时，能讯速切断动力回路总电源，使停车设备立即停止运转，但不应切断电源插座、照明、通风、消防和警报的电源 |
|  |  |  | 应是非自动复位，复位时不得触发或重新启动任何危险状况 |
|  |  |  | 紧急停止开关外观完好无损，清洁无尘，安装牢固可靠 |
| 16 |  | 汽车长、宽、高限制装置 | 超过适停汽车尺寸时，设备不得动作并应报警 |
|  |  |  | 各检测元器件外观完好无损，清洁无尘，安装牢固可靠，动作无异常 |
| 17 |  | 人车误入检出装置 | 设备运行过程中，如有其它汽车或者人员进入时，应使设备立即停止运行 |
|  |  |  | 光电开关外观完好无损，清洁无尘，安装牢固可靠，动作无异常 |
| 18 |  | 出入口门、栅栏门 安全联锁装置 | 出入口门、栅栏门开启关闭到位检测元件外观完好无损，清洁无尘，安装牢固可靠，动作无异常 |
| 19 |  | 自动门防夹装置 | 自动门关闭过程中，如有其他人员或物体进入时，自动门应立即停止运行或开启 |
|  |  |  | 光电开关或气囊外观完好无损，清洁无尘，安装牢固可靠，动作无异常 |
| 20 |  | 警示装置 | 设备运转时，警示装置应起安全警示作用 |
|  |  |  | 警示装置外观完好无损，清洁无尘，安装牢固可靠。设备运行或出现故障时，能发出声光警示信号 |
| 21 |  | 控制联锁功能 | 汽车存取由几个控制点启动时，这些控制点应相互联锁，以使得仅能从所选择的控制点操作 |
|  |  |  | 搬运器与堆垛机升降横移动作不能同时运行，两者存在联锁 |
| 22 | 电气部件 | 操作盒显示屏、操作按钮 | 操作盒外观完好无损，清洁无尘，安装牢固可靠位置正确，按键、读卡功能完好，信息屏显示正常。操作按钮动作灵活可靠，外观无破损 |
| 23 |  | 控制柜内接线端子 | 各接线端子紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 24 |  | 导电回路绝缘性能测试 | 在动力电路导线和保护接地之间施加 500 V（d.c）时测得的绝缘电阻不应小于 1 MΩ ，一次回路绝缘电阻不应小于1 MΩ ，二次回路绝缘电阻一般不应小于 0.5 MΩ |
| 25 |  | 控制柜各元件 | 各元器件安装固定牢靠，指示灯显示状态正常 |
|  |  |  | 一、二次线路装配整齐不凌乱，接地线连接良好 |
|  |  |  | 电气元件的名称、标志、编号应清晰可见，控制柜内清洁无尘，无异味 |
|  |  |  | 电柜（箱）内低压控制电器的额定容量，应与受控负荷的实际需要相适应，各级电器保护元件的选择和整定，均应符合动作选择性的要求 |
|  |  |  | 设备在室外工作时，电控设备的外壳防护等级不应低于IP65 |
| 26 |  | 接地性能测试 | 接地线、接地扁钢完好无缺损，中性线（N）和保护线（PE）应始终分开，保护接地系统的接地电阻不得大于 4 Ω |
| 27 |  | 断路器 | 额定容量应与所带负荷相匹配 |
|  |  |  | 闭合和断开过程中，其可动部分与灭弧室的零件应无卡阻现象，闭合与断开动作可靠 |
|  |  |  | 接线压接处应无过热或烧伤痕迹 |
|  |  |  | 绝缘电阻不低于 10 MΩ |
| 28 |  | 接触器 | 衔铁动作灵活，没有卡阻动作迟缓现象；机械联锁接点应通断可靠，容量与所带负载容量相符，线圈电压应与控制回路电压相符 |
|  |  |  | 连接导线检查紧固，绝缘检查应达到 1 MΩ /KV 标准 |
|  |  |  | 线圈通路，在额定电压下可靠动作，连接导线检查紧固 |
| 29 |  | 继电器 | 外观完好无损，清洁无尘，各连接点牢固可靠 |
|  |  |  | 容量应与所带负载容量相符，线圈电压应与控制回路电压相符 |
|  |  |  | 线圈通路，在额定电压下可靠动作，连接导线检查紧固 |
| 30 |  | 开关电源 | 外观完好无损，清洁无尘，各连接点牢固可靠 |
|  |  |  | 工作指示灯亮，电压输出正常 |
| 31 | 电气部件 | 相序保护器 | 外观完好无损，清洁无尘，各连接点牢固可靠 |
|  |  |  | 各指示灯显示正常，错相、欠压、过压保护动作正常 |
| 32 |  | 电气箱柜 | 关门严密，门前 0.8 m 内无杂物，箱柜门开启方便，箱柜内清洁干燥，无集尘、积水、积油、杂物，指示灯、指示仪表、操作按钮等标示清楚 |
| 33 | 液压部件 | 油箱 | 油箱是否有变形、破损、扭曲、锈蚀、漏油等现象，对变形、扭曲无法修复时应及时更换新油箱；对漏油部位应进行修补；当锈蚀量达到壁厚的 5%时应及时更换新油箱 |
|  |  |  | 油量、油温监控装置正常，无杂质、无漏油现象 |
| 34 |  | 阀、泵、消音器、油管、表、接口 等部件 | 无漏油现象 |
| 35 |  | 液压缸 | 无漏油现象，无裂纹，运行顺畅，柱塞表面光滑 |
| 36 |  | 液压油 | 变质或清洁度低于系统要求时应进行更换 |

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：按合同约定时间

3、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 乙方向甲方提供运维报告且经甲方确认后完成验收 |

4.支付方式

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50% | 合同签订后的10个工作日内，甲方凭据乙方开具的正式发票，以银行转帐方式向乙方支付50%合同款。 |
| 2 | 30% | 服务期满六个月后的10个工作日内，甲方凭据乙方开具的正式发票以银行转帐方式，以银行转帐方式向乙方支付30%合同款。 |
| 3 | 20% | 1年服务期满后，甲方凭据乙方开具的正式发票、项目验收证明，以及双方认可的质量考核分数计算出的合同款后的10个工作日内以银行转帐方式，向乙方结算并支付符合质量考核结果要求的合同尾款。 |

5、是否收取履约保证金：否。

6、本项目拒绝联合体投标。

# 第三章、资格审查与评标

（一）投标人资格审查

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书 （若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图） |

（二）评标标准

本项目为服务类项目，采用综合评分法。

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠，本项目为服务类采购项目，不涉及）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为10分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×权重比例。

②技术项（F2×A2）满分为75分。（技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的投标无效。）

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| A1：招标文件响应 | 63 | 根据投标人对招标文件《第二章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中的服务要求内容逐项响应情况（共47项），由评委进行评议：完全满足招标文件要求的得63分，技术和服务要求中标注“★”为必须满足项（共2项），不满足则视为无效投标；其他未标示的参数，每负偏离一项扣1.4分（共45项，满分63分），扣完为止。正偏离不加分。注：投标人须在技术偏离表中逐条响应，并列出正负偏离情况，否则评标委员会将做不利于供应商的判定。 |
| A2：垂直循环立体停车设备维保方案 | 3 | 根据投标人提供的垂直循环立体停车设备维保方案由评委进行评议：提供的方案完整、详细、具体、操作性强的得3分；提供的方案不够周全详细、具体、完善、操作性可行的得2分；提供的方案不周全详细、具体、操作性不够的得1分；未提供的不得分。 |
| A3：应急措施 | 3 | 根据投标人提供的应急措施方案由评委进行评议：提供的方案完整、详细、具体、操作性强的得3分；提供的方案不够周全详细、具体、完善、操作性可行的得2分；提供的方案不周全详细、具体、操作性不够的得1分；未提供的不得分。 |
| A4：设备巡检报告模板 | 3 | 根据投标人提供的设备巡检报告模板等内容方案，由评委进行评分：方案详实、可行性强的得3分；方案部分详实或部分可行性强的得2分；方案简单或可行性不足的的1分；未提供的不得分。 |
| A5：服务规范性要求 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的服务规范性要求（内容包括但不限于：日常巡检、事件管理、问题管理、资产统计及管理、信息安全管理等相关内容），由评委进行评分：方案详实、可行性强的得3分；方案部分详实或部分可行性强的得2分；方案简单或可行性不足的的1分；未提供的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| B1：核心运维人员稳定性要求 | 3 | 核心运维人员应具备由省应急管理厅签发的特种作业操作证（作业类别电工作业），每提供一名，得1.5分，最高得3分。投标人提供运维人员名单且承诺合同期内不更换核心运维人员，投标人须提供证件复印件以及身份证复印件，未提供承诺函或未提供完整的，本项不得分。 |
| B2：培训计划 | 3 | 根据各投标人针对本项目提供的培训计划，包括但不限于：培训对象、培训内容、培训方式、培训考核等内容，由评委进行评分：方案详实、符合项目的实际情况、可操作性强的得3分；方案不够周全详细、部分内容可操作性较强的得2分；有提供方案但阐述简短或可操作性一般的得1分；未提供的不得分。 |
| B3：售后服务方案 | 3 | 根据各投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于：售后运维、技术支持）由评委进行评分：方案详实、符合项目的实际情况、可操作性强的得3分；方案不够周全详细、部分内容可操作性较强的得2分；有提供方案但阐述简短或可操作性一般的得1分；未提供的不得分。 |
| B4：服务便捷性 | 3 | 提供百度或高德地图导航（驾车模式）截图，根据截图中导航距离评分。截图中应明确表示导航起止具体地址。起止地址为投标人营业执照注册点，终点为福州市鼓楼区环保路8号，否则本项不得分。距离＜5KM的得3分，5KM≤距离＜10KM的得2分，距离≥10KM的得1分。 |
| B5：项目保密工作 | 3 | 投标人需提供项目保密工作方案，方案包含安全保密管理制度、保密文档管理、安全保密保障措施等相关内容。保密方案完备、具有较高可操作性的得3分；方案部分详实或部分可行性强的得2分；方案简单或可行性不足的的1分；其余情况不得分。 |

# 第四章、投标方式

1.报名方式：凡有意参与本项目的供应服务商，请于2024年01月29日上午9:00前（北京时间），邮寄或送至福建省生态环境厅进行投标。

投标文件正本和副本各一份，必须分别装订成册，加盖骑缝章，并密封送至招标人处，经审验如有不符或遗漏，视为投标文件作废。

2.本项目采用采用综合评分法方式，具体详见第三章节。由采购单位专家委员会成员组成评标小组进行开标和评标。中标方收到中标通知书后三十个工作日内，与招标人签订服务合同。

# 第五章、其他

1.中标单位必须在合同签订后按照合同履行具体事项；

2.付款方式：依照合同执行；

3.外包服务中产生的更换备件、配件、耗材、新购设备产生的费用，由招标单位自行负责购买配件及耗材；

4.中标方应严格遵守国家有关保密法律法规和福建省生态环境厅的有关保密规21定，签署保密协议，不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供维保服务及所附的有关资料，严格遵守福建省生态环境厅信息安全相关规定，确保福建省生态环境厅系统涉及的技术情报、台帐信息、配置、资料数据保密，不向任何第三方泄露、复制及以其他方式为他人所知。如违反，必须赔偿因此造成所有损失，且福建省生态环境厅保留追究法律责任的权力；

5.项目联系人：林小姐

6.联系电话：0591-88362100

7.递交投标文件地址：福州市鼓楼区环保路8号

8.本次评标福建省生态环境厅保留解释权。

# 附件：投标文件格式模板

项目采购投标文件

（正本/副本）

项目名称：

招标编号：

所投合同包：

投标人：

年      月

索引

1、开标一览表

2、资格及资信证明

2.1 单位负责人授权书

2.2 营业执照等证明文件

2.3具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

2.4参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

2.5信用记录查询结果

3、技术商务部分

3.1 技术和服务要求响应表

3.2 商务条件响应表

3.3投标人提交的其他资料

1、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 服务期限 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | * | XXXXXX | 1年 | ******.** |  |
| * | * | XXXXXX | 1年 | ******.** |  |
| 投标总价 | 小写： 大写： |

投标人：             （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： XXXX 年 X 月XX  日

2、资格及资信证明

2.1 单位负责人授权书

致：

我方的单位负责人（    ）授权（   ）为投标人代表，代表我方参加（      ）项目（招标编号：       ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：

身份证号：

手机：

投标人代表：

身份证号：

手机：

授权方

投标人：        （全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年    月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

2.2 营业执照等证明文件

致：

（√）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（      ）签发的我方统一社会信用代码          复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：       （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年    月   日

2.3具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标人：       （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年    月   日

2.4参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标人：     （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2.5信用记录查询结果

致：

现附上截至    年  月    日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果1份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果1份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：          （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年    月   日

3、技术商务部分

3.1 技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

备注：

1、“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第二章“技术和服务要求”的内容保持一致。

2、“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值；

3、“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件

投标人：          （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年    月   日

3.2 商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1、“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第二章“商务条件”的内容保持一致。

2、“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值；

3、“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件

投标人：          （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年    月   日

3.3投标人提交的其他资料（若有）

（技术和商务评分项的佐证材料在此罗列）

。。。