闽环保大气〔2021〕7号

福建省生态环境厅关于印发福建省

2020年度碳排放配额分配实施方案的通知

各设区市生态环境局，平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

经请示省政府，现将《福建省2020年度碳排放配额分配实施方案》印发给你们，请认真抓好落实，做好我省碳市场2020年度碳排放配额分配与清缴履约工作。

一、核定的2020年度重点排放单位碳排放配额将于10月20日前免费发放至各单位账户，请通知辖区内重点排放单位及时登录福建碳排放配额注册登记系统（http://uc.fjeec.cn/fjindex.htm)进行确认。

二、指导重点排放单位积极参与碳交易，督促企业加强碳排放配额管理，按时完成2020年度碳排放配额的履约清缴，履约清缴截止日期为2021年11月20日。

三、2020年度履约结束后，将按重点排放单位2020年度核发配额的70%预分配2021年度配额，并于2021年11月25日前下达至企业的配额账户。2021年度重点排放单位的实际配额将在年度核查后根据实际进行调整，多退少补。

四、加强政策宣传引导和服务，做好重点排放单位履约释疑解惑工作，确保履约工作平稳、有序推进。

联系人及联系方式：

苏汝波 0591-88367063、易心坦 0591-88360282

胡以超 0591-88612765（海峡股权交易中心）

福建省生态环境厅

2021年10月15日

（此件主动公开）

福建省2020年度碳排放配额分配实施方案

根据《碳排放权交易管理办法（试行）》（生态环境部令第19号）和《福建省碳排放权交易管理暂行办法》（省政府令第214号）、《福建省碳排放权交易市场建设实施方案》（闽政〔2016〕40号）、《福建省碳排放配额管理实施细则（试行）》（闽发改生态〔2016〕868号），以及我省碳排放强度下降目标等要求，为推进碳达峰、碳中和工作，推动企业减污降碳，做好我省2020年度碳排放配额（以下简称配额）的分配工作，制定本方案。

# 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，按照党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的决策部署，持续开展碳排放配额管理，推进重点企业减污降碳协同增效。依照公平、公正、公开原则，充分运用市场机制督促企业落实温室气体控排目标，以历史强度法、行业基准线法为基本方法开展配额分配。同时，注重做好与全国碳市场的衔接并充分考虑疫情对企业生产的影响，合理设置减排系数和调节机制，确保我省碳市场健康平稳运行。

# 二、纳入配额管理的企业范围

纳入范围为电力、钢铁、化工、石化、有色、民航、建材、造纸、陶瓷等9大行业中，2013年至2020年中任意一年的年综合能源消费总量达5000吨标准煤以上（含）的企业法人单位或独立核算单位。

根据核查结果，确定2020年度纳入管理的重点排放单位共284家（包括既有242家、新增42家）。已纳入全国碳市场的发电行业企业不纳入我省碳市场管理，但含自备电厂的非发电行业企业扣除发电部分后纳入我省碳市场管理。

# 三、配额总量与结构

## （一）配额总量

根据我省单位生产总值二氧化碳排放下降目标，结合经济增长、行业基准水平和产业转型升级、减排潜力和重点排放单位历史排放水平等因素确定年度配额总量。

## （二）配额结构

2020年度配额总量由既有项目配额、新增项目配额和市场调节配额三部分组成。既有项目配额和新增项目配额采取免费方式向纳入碳市场的各重点排放单位分配；市场调节配额用于市场灵活调节，防止配额过紧,主要通过拍卖等方式向市场投放，近年来我省市场有一定配额节余，因此今年暂不预留市场调节配额。

# 四、重点排放单位配额分配方法

采用基准线法、历史强度法计算。

## （一）基准线法

水泥、电解铝、平板玻璃、化工行业（以二氧化硅为主营产品）、航空等行业重点排放单位采用基准线法分配配额，公式如下：

重点排放单位配额=行业基准值×产量

其中，为推动能源结构优化，对平板玻璃行业引入能源结构调节机制，即根据企业年度使用燃气排放的二氧化碳量占全部碳排放总量的比重（以下简称“燃气占比”）设置能源结构调节系数，具体详见配额计算方法。

## （二）历史强度法

电网、铜冶炼、钢铁、化工（除主营产品为二氧化硅）、原油加工、乙烯、纸浆制造、机制纸和纸板、机场、建筑陶瓷、日用陶瓷及卫生陶瓷等行业重点排放单位采用历史强度法，公式如下：

重点排放单位配额=历史强度值×减排系数×产量

重点排放单位历史强度值为近三年碳排放强度的加权平均值；历史年度中某年度碳排放强度与历史强度值比较，超过±20%及以上的，则剔除该年度数据，以剩余两个年度碳排放强度加权平均值为历史强度值；历史年度中同时出现两个及以上年度碳排放强度与历史强度值比较超过±20%及以上的，不剔除任何年度数据仍取最近三年碳排放强度加权平均值为历史强度值。

其中，对建筑陶瓷、日用陶瓷及卫生陶瓷行业引入能源结构调节机制，即根据企业年度使用燃气占比设置能源结构调节系数（调节系数范围为0.9～1.03），具体详见配额计算方法；对钢铁行业，考虑产业政策和企业减排空间差异，根据主营产品（或工序）的不同进行细化分类，引入碳排放强度调节机制，即根据企业自身排放强度与所属同类企业平均排放强度的偏差值设置碳排放强度调节系数（调节系数范围为0.97～1.03），具体详见配额计算方法。

# 五、重点排放单位配额分配

在完成重点排放单位2020年度碳排放数据报告核查及数据确认后，根据配额分配方法全额发放2020年度配额。

根据《福建省碳排放配额管理实施细则（试行）》的规定，2016年1月1日后投产，且满足纳入碳排放权交易标准的新建企业或单位为新纳入项目。对采取行业基准线法分配的行业，新纳入项目在项目投产满12个月后转为重点排放单位，并纳入配额管理；对采取历史强度法分配的行业，新纳入项目在项目投产满24个月后转为重点排放单位，并纳入配额管理。

# 六、其它事项

（一）本办法配额核定年份为2020年。

（二）采用历史强度法分配配额的重点排放单位，若因产品品种或产品结构等变化，导致当年度出现配额盈余（或缺口）过大的，对配额盈余（或缺口）比例设置4档最高限值，超过比例部分的配额盈余（或缺口）无效。

| 重点排放单位当年度实际排放量 | 配额盈余（或缺口）比例 |
| --- | --- |
| <10万吨 | 10% |
| 10万吨 ≤ 实际排放量< 100万吨 | 8% |
| 100万吨≤ 实际排放量<300万吨 | 5% |
| ≥300万吨 | 3% |

（三）按照上述方法进行核算后，若重点排放单位当年碳排放量与年度配额相差±20万吨及以上的，按20万吨的差额核定年度配额。

（四）重点排放单位的碳排放信息报告与核查、配额清缴履约等工作按照《福建省重点企（事）业单位温室气体排放报告管理办法（试行）》、《福建省碳排放权交易第三方核查机构管理办法（试行）》和《福建省碳排放配额管理实施细则（试行）》等文件的规定执行。

附件：1.2020年度分行业配额计算方法

2.福建省2020年度纳入配额管理的重点排放单位名单

附件1

2020年度分行业配额计算方法

## 一、电力行业

### （一）电网行业

覆盖范围：企业法人输配电损失引起的二氧化碳排放。

分配方法：历史强度法。

1.计算公式

其中：

A—重点排放单位二氧化碳配额总量，单位：吨CO2；

—重点排放单位历史供电线损率，单位：无量纲；

FC—所在区域电网排放因子，单位：吨CO2/MWh；

—重点排放单位合规年度供电量，单位：MWh；

—减排系数，单位：无量纲；

其中：

—重点排放单位历史年度输配电损耗电量；

—重点排放单位历史年度供电量。

2.计算公式参数取

| 参数名称 | 取值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Fc | 0.7035 吨CO2/MWh | 华东区域电网排放因子 |
| Fm | 96 % | - |

## 二、有色行业

### （一）电解铝行业

覆盖范围：所有电解工序交流电力消费所产生的二氧化碳排放。

分配方法：基准线法。

1.计算公式：

其中：

A—重点排放单位二氧化碳配额总量，单位：吨CO2；

B—电解工序交流电耗二氧化碳排放基准，单位：吨CO2/吨铝液；

Q—铝液产量，单位：吨。

2.计算公式参数取值

| 参数名称 | 取值（吨CO2/吨铝液） |
| --- | --- |
| B | 8.14 |

### （二）铜冶炼行业

覆盖范围：以铜冶炼为主营业务的铜冶炼企业化石燃料燃烧、电力消费和热力消费所对应的二氧化碳排放。

分配方法：历史强度法。

1.计算公式：

其中：

A—重点排放单位二氧化碳配额总量，单位：吨CO2；

B—重点排放单位历史碳排放强度，单位：吨CO2/吨主营产品；

Fm—减排系数，单位：无量纲；

Q—主营产品产量，单位：吨。

2.计算公式参数取值

| 参数名称 | 取值 |
| --- | --- |
| B | 2017-2019年三年碳排放强度的加权平均值 |
| Fm | 96% |

## 三、钢铁行业

覆盖范围：以粗钢、轧制、锻造钢坯、钢材生产为主营业务的钢铁企业的化石燃料燃烧、电力消费和热力消费所对应的二氧化碳排放。

分配方法：历史强度法。

1.计算公式：

其中：

A—重点排放单位二氧化碳配额总量，单位：吨CO2；

B—重点排放单位历史碳排放强度，单位：吨CO2/吨主营产品；

Fm—减排系数，单位：无量纲；

Q—主营产品产量，单位：吨；

β—调节系数，单位：无量纲。

2.计算公式参数取值

| 参数名称 | 取值 |
| --- | --- |
| B | 2017-2019年三年碳排放强度的加权平均值 |
| Fm | 独立炼钢厂 | 97% |
|  | 钢铁生产联合企业（普通钢） | 96.5% |
|  | 钢铁生产联合企业（不锈钢） | 96% |
|  | 压延加工企业 | 96.5% |
| β | 见附表 |

说明：

（1）对于既有企业粗钢产量未增加，但下游产业链延长的，按照新增下游生产设施的二氧化碳排放量占企业履约边界内总排放量的比重，核增相应的配额。

（2）主营产品为3206粗钢，3207轧制、锻造钢坯，3208钢材。钢铁生产联合企业的强度为纳入碳排放权交易体系的二氧化碳排放总量/粗钢产量。独立炼钢厂的强度为纳入碳排放权交易体系的二氧化碳排放总量/粗钢产量。压延加工企业只外销半成品的，主营产品填写轧制坯、锻造坯产量；最终产品为成品钢材的，主营产品填写钢材产量；压延加工企业的强度为纳入碳排放权交易体系的二氧化碳排放总量/主营产品产量。

（3）为鼓励企业配备先进、实用的节能技术与装备，如烧结余热回收利用技术、高炉炉顶余压发电装置、炼钢余热蒸汽回收技术、蓄热式炉窑技术、双预热燃烧技术、钢包蓄热式烘烤技术等，并实现与工艺技术和生产操作的协同优化，充分回收利用主要工序的余热余能资源，提高能源利用效率，降低工序能源消耗和单位产品碳排放强度。在2020年度钢铁行业配额分配中，引进碳排放强度调节机制。①钢铁生产联合企业（普通钢）、钢铁生产联合企业（不锈钢）、独立炼钢厂（普通钢）：对同一分类内的企业，分别计算同一分类内所有企业的2020年度单位产品加权平均碳排放强度，再计算各企业2020年度单位产品碳排放强度与其所属分类企业的单位产品加权平均碳排放强度的偏差值，根据偏差值分档设定调节系数β，见附表；②独立炼钢厂（特钢）、压延加工企业：调节系数统一取值为1。

附表 调节系数取值

| 碳排放强度偏差值范围 | 调节系数β取值 |
| --- | --- |
| 偏差值≥60% | 0.97 |
| 40% ≤偏差值<60% | 0.98 |
| 20% ≤偏差值<40% | 0.99 |
| -20%<偏差值< 20% | 1 |
| -40% <偏差值≤-20% | 1.01 |
| -60%<偏差值≤-40% | 1.02 |
| 偏差值≤-60% | 1.03 |

## 四、造纸行业

覆盖范围：以纸浆制造、机制纸及纸板制造或纸制品制造为主营业务的造纸及纸制品生产企业法人或独立核算单位的所有分厂（或车间）的化石燃料燃烧、电力消耗和热力消耗所对应的二氧化碳排放。

分配方法：历史强度法。

1. 计算公式：

其中：

A—重点排放单位二氧化碳配额总量，单位：吨CO2；

B—重点排放单位历史碳排放强度，单位：吨CO2/吨主营产品；

Fm—减排系数，单位：无量纲；

Q—主营产品产量，单位：吨。

2. 计算公式参数取值

| 参数名称 | 取值 |
| --- | --- |
| B | 2017-2019年三年碳排放强度的加权平均值 |
| Fm | 95.5% |

说明：对于有自备电厂且自备电厂已纳入全国碳市场管理的企业，按照福建版本的《造纸和纸制品生产企业2020年温室气体排放报告补充数据表》（以下简称《造纸企业补充数据表》）的要求，电力排放因子根据来源采用加权平均，其中电网排放因子选用区域电网平均排放因子；可再生能源、余热发电排放因子为0;自备电厂排放因子用排放量/供电量计算得出,如数据不可获得,可采用区域电网平均排放因子。热力供应排放因子根据来源采用加权平均，其中，余热回收排放因子为0，蒸汽锅炉或自备电厂排放因子用排放量/供热量计算得出，若数据不可得，采用0.11tCO2/GJ。

## 五、陶瓷行业

### （一）建筑陶瓷行业

覆盖范围：以建筑陶瓷制造为主营业务的瓷砖及瓷制品企业化石燃料燃烧、净购入电力消费和热力消费所对应的二氧化碳排放。分配方法：历史强度法。

1. 计算公式：

其中：

A—重点排放单位二氧化碳配额总量，单位：吨CO2；

B—重点排放单位历史碳排放强度，单位：吨CO2/ m2主营产品；

Fm—减排系数，单位：无量纲；

Q—主营产品产量，单位：m2；

β—能源结构调节系数，单位：无量纲。

2. 计算公式参数取值

| 参数名称 | 取值 |
| --- | --- |
| B | 2017-2019年三年碳排放强度的加权平均值 |
| Fm | 98.5% |
| β | 见附表 |

附表 能源结构调节系数取值

| 燃气占比范围 | 调节系数β取值 |
| --- | --- |
| 燃气占比=0 | 0.90 |
| 0 < 燃气占比≤ 20% | 0.95 |
| 20% <燃气占比≤ 50% | 1.02 |
| 50% <燃气占比≤ 100% | 1.03 |

说明：为推动能源结构优化，配额分配计算公式加入能源结构调节系数，即根据企业燃气占比，对配额做相应调节修正。燃气包括主要生产系统消耗的天然气、液化天然气、液化石油气、焦炉煤气等，但不包括煤气发生炉产生的水煤气、以及食堂等附属生产系统消耗的燃气等。

### （二）日用、园林、卫生陶瓷行业

覆盖范围：以日用陶瓷、园林陶瓷、卫生陶瓷制造为主营业务的瓷砖及瓷制品企业化石燃料燃烧、净购入电力消费和热力消费所对应的二氧化碳排放。

分配方法：历史强度法。

1. 计算公式：

其中：

A—重点排放单位二氧化碳配额总量，单位：吨CO2；

B—重点排放单位历史碳排放强度，单位：吨CO2/吨主营产品；

Fm—减排系数，单位：无量纲；

Q—主营产品产量，单位：吨；

β—能源结构调节系数，单位：无量纲。

2. 计算公式参数取值

| 参数名称 | 取值 |
| --- | --- |
| B | 2017-2019年三年碳排放强度的加权平均值 |
| Fm | 98.5% |
| β | 见附表 |

附表 能源结构调节系数取值

| 燃气占比范围 | 调节系数β取值 |
| --- | --- |
| 燃气占比=0 | 0.90 |
| 0 <燃气占比≤ 20% | 0.95 |
| 20% <燃气占比≤ 50% | 1.02 |
| 50% <燃气占比≤ 100% | 1.03 |

说明：为推动能源结构优化，配额分配计算公式加入能源结构调节系数，即根据企业燃气占比，对配额做相应调节修正。燃气包括主要生产系统消耗的天然气、液化天然气、液化石油气、焦炉煤气等，但不包括煤气发生炉产生的水煤气、以及食堂等附属生产系统消耗的燃气等。

六、建材行业

### （一）水泥行业

覆盖范围：熟料生产工段和水泥粉磨工段所产生的二氧化碳排放。

分配方法：基准线法。

#### 计算公式

其中：

A—企业二氧化碳配额总量，单位：吨CO2；

B熟料—熟料生产工段二氧化碳排放基准，单位：吨CO2/吨熟料；

Q熟料—熟料产量，单位：吨；

B粉磨—粉磨工段二氧化碳排放基准，单位：吨CO2/吨水泥；

Q水泥—水泥产量，单位：吨。

#### 2.计算公式参数取值

| 参数名称 | 2020年度取值 |
| --- | --- |
| B熟料 | 0.8326吨CO2/吨熟料 |
| B粉磨 | 0.0144吨CO2/吨水泥 |

### 平板玻璃生产行业

覆盖范围：以平板玻璃生产为主营业务的平板玻璃企业法人的所有平板玻璃熔窑化石燃料燃烧、电力消费和热力消费所对应的二氧化碳排放。

分配方法：基准线法。

#### 计算公式

其中：

A—重点排放单位二氧化碳配额总量，单位：吨CO2；

—玻璃熔窑二氧化碳排放基准，单位：吨CO2/万重箱；

—平板玻璃产品产量，单位：万重箱；

N—玻璃熔窑总数；

#### β—能源结构调节系数，单位：无量纲。

#### 2.计算公式参数取值

| 参数名称 | 2020年度取值（吨CO2/万重箱） |
| --- | --- |
| Bi | 平板玻璃基准值 | 296.62 吨CO2/万重箱 |
| β | 能源结构调节系数 | 见附表 |

附表 能源结构调节系数取值

| 燃气占比范围 | 调节系数β取值 |
| --- | --- |
| 燃气占比=0 | 0.97 |
| 0 <燃气占比≤ 20% | 0.99 |
| 20% <燃气占比≤ 50% | 1.02 |
| 50% <燃气占比≤ 100% | 1.05 |

说明：为推动能源结构优化，配额分配计算公式加入能源结构调节系数，即根据企业燃气占比，对配额做相应调节修正。燃气包括主要生产系统消耗的天然气、液化天然气、液化石油气、焦炉煤气等，但不包括煤气发生炉产生的水煤气、以及食堂等附属生产系统消耗的燃气等。

七、化工行业

对福建省化工行业采用基准线法+历史强度法相结合的方式进行配额计算：

（一）化工行业（二氧化硅）

覆盖范围：满足纳入标准以二氧化硅为主营产品（硅酸钠为中间产品）的化工企业法人或独立核算单位的所有分厂（或车间）的化石燃料燃烧、电力消费和热力消费所对应的二氧化碳排放。

分配方法：基准线法。

1.计算公式

其中：

A—企业二氧化碳配额总量，单位：吨CO2；

B二氧化硅—二氧化硅生产工段二氧化碳排放基准，单位：吨CO2/吨二氧化硅；

Q二氧化硅—二氧化硅产量，单位：吨；

B硅酸钠—硅酸钠工段二氧化碳排放基准，单位：吨CO2/吨硅酸钠；

Q硅酸钠—硅酸钠产量，单位：吨。

2.计算公式参数取值

| 参数名称 | 2020年度取值 |
| --- | --- |
| B二氧化硅 | 1.7013吨CO2/吨二氧化硅 |
| B硅酸钠 | 0.3649 吨CO2/吨硅酸钠 |

（二）化工行业（主营产品为二氧化硅以外的生产主体）

覆盖范围：以化工产品（不包含二氧化硅）为主营业务的化工企业法人或独立核算单位的所有分厂（或车间）的化石燃料燃烧、能源作为原材料用途、电力消费和热力消费所对应的二氧化碳排放。

分配方法：历史强度法。

### 1.计算公式

其中：

A—重点排放单位二氧化碳配额总量，单位：吨CO2；

—分厂（或车间）历史碳排放强度，单位：吨CO2/吨或万Nm3产品；

Fm—减排系数，单位：无量纲；

Qi—分厂（或车间）产量，单位：吨或万Nm3；

N—分厂（或车间）总数。

### 2.计算公式参数取值

| 参数名称 | 取值 |
| --- | --- |
| Bi | 分厂（或车间）2017-2019年三年碳排放强度的加权平均值 |
| Fm | 93% |

## 说明：对于有自备电厂且自备电厂已纳入全国碳市场管理的企业，按照福建版本的《化工生产企业2020年温室气体排放报告补充数据表》（以下简称《化工企业补充数据表》）的要求，电力排放因子根据来源采用加权平均，其中电网排放因子选用区域电网平均排放因子;可再生能源、余热发电排放因子为0;自备电厂排放因子用排放量/供电量计算得出,如数据不可获得,可采用区域电网平均排放因子。热力供应排放因子根据来源采用加权平均，其中,余热回收排放因子为0，蒸汽锅炉或自备电厂排放因子用排放量/供热量计算得出，若数据不可得，采用0.11tCO2/GJ。

## 八、石化行业

### （一）原油加工行业

覆盖范围：以原油加工为主营业务的原油加工企业法人或独立核算单位的所有炼油装置化石燃料燃烧、电力消费和热力消费所对应的二氧化碳排放。

分配方法：历史强度法。

### 1.计算公式

其中:

- 重点排放单位二氧化碳配额总量，单位：吨CO2；

Fm—减排系数，单位：无量纲；

B—炼油装置历史碳排放强度，单位：吨CO2/（吨原料油加工量×能量因数）；

Q—原料油加工量，单位：吨；

Fe—能量因数，单位：无量纲。

### 2.计算公式参数取值

| 参数名称 | 取值 |
| --- | --- |
| B | 2017-2019年三年碳排放强度的加权平均值 |
| Fm | 98% |

### （二）乙烯生产行业

覆盖范围：以乙烯生产为主营业务的乙烯企业法人或独立核算单位的所有乙烯装置化石燃料燃烧、电力消费和热力消费所对应的二氧化碳排放。

分配方法：历史强度法。

### 1.计算公式

其中：

A—重点排放单位二氧化碳配额总量，单位：吨CO2；

Fm—减排系数，单位：无量纲；

B—乙烯装置历史碳排放强度，单位：吨CO2/（吨乙烯产量加吨丙烯产量）；

Q—乙烯产量+丙烯产量，单位：吨。

### 2.计算公式参数取值

| 参数名称 | 取值 |
| --- | --- |
| B | 2017-2019年三年碳排放强度的加权平均值 |
| Fm | 98% |

## 九、民航运输行业

### （一）航空行业（航空公司）

覆盖范围：航空旅客运输企业及航空货物运输企业（以下简称航空企业）关于国内航线航空器的航空煤油燃烧的直接排放。

分配方法：基准线法。

#### 1.计算公式

其中：

A —重点排放单位二氧化碳配额总量，单位：吨 CO2；

Bi —重点排放单位行业基准值，单位：吨CO2/吨公里；

Q —运输总周转量，单位：吨公里。

2.计算公式参数取值

| 参数名称 | 2020年度取值（吨CO2/吨公里） |
| --- | --- |
| Bi | 航空行业基准值 | 0.001072 |

### （二）机场行业

覆盖范围：机场企业固定排放设施的化石燃料燃烧的直接排放，及电力、热力消耗所对应的间接排放。

分配方法：历史强度法。

#### 1.计算公式

其中：

A —重点排放单位二氧化碳配额总量，单位：吨CO2；

B —重点排放单位历史基准碳排放强度，单位：吨CO2/吨；

Fm —减排系数，单位：无量纲；

Q —吞吐量，单位：吨。

#### 2.计算公式参数取值

| 参数名称 | 取值 |
| --- | --- |
| B | 2017-2019年度加权平均排放强度 |
| Fm | 99.5% |

附件2

福建省2020年纳入配额管理的重点排放

单位名单

（一）既有重点排放单位名单（共242家）

| 序号 | 重点排放单位名称 | 地区 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网福建省电力有限公司 | 福州 | 电网 |
| 2 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 南平 | 电解铝生产 |
| 3 | 紫金铜业有限公司 | 龙岩 | 铜冶炼 |
| 4 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福州 | 钢铁生产 |
| 5 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 福州 | 钢铁生产 |
| 6 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 福州 | 钢铁生产 |
| 7 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 福州 | 钢铁生产 |
| 8 | 福建罗源小蕉轧钢有限公司 | 福州 | 钢铁生产 |
| 9 | 福州吴航钢铁制品有限公司 | 福州 | 钢铁生产 |
| 10 | 福州市长乐区宏顺型材有限公司 | 福州 | 钢铁生产 |
| 11 | 福建永盛金属制品有限公司 | 福州 | 钢铁生产 |
| 12 | 福建省金盛钢业有限公司 | 福州 | 钢铁生产 |
| 13 | 福建三宝钢铁有限公司 | 漳州 | 钢铁生产 |
| 14 | 福建凯景新型科技材料有限公司 | 漳州 | 钢铁生产 |
| 15 | 福建福欣特殊钢有限公司 | 漳州 | 钢铁生产 |
| 16 | 首钢凯西钢铁有限公司 | 漳州 | 钢铁生产 |
| 17 | 福建泉州闽光钢铁有限责任公司 | 泉州 | 钢铁生产 |
| 18 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 三明 | 钢铁生产 |
| 19 | 福建三钢小蕉实业发展有限公司 | 三明 | 钢铁生产 |
| 20 | 福建三山（集团）南平市钢铁有限公司 | 南平 | 钢铁生产 |
| 21 | 福建鼎信实业有限公司 | 宁德 | 钢铁生产 |
| 22 | 福建青拓镍业有限公司 | 宁德 | 钢铁生产 |
| 23 | 荣兴（福建）特种钢业有限公司 | 宁德 | 钢铁生产 |
| 24 | 联港金属制品（福建）有限公司 | 宁德 | 钢铁生产 |
| 25 | 福建福华新材料集团有限公司 | 宁德 | 钢铁生产 |
| 26 | 福建宏旺实业有限公司 | 宁德 | 钢铁生产 |
| 27 | 福建甬金金属科技有限公司 | 宁德 | 钢铁生产 |
| 28 | 漳州盈晟纸业有限公司 | 漳州 | 造纸 |
| 29 | 漳州友利达纸业发展有限公司 | 漳州 | 造纸 |
| 30 | 漳州港兴纸品有限公司 | 漳州 | 造纸 |
| 31 | 山鹰华南纸业有限公司 | 漳州 | 造纸 |
| 32 | 敦信纸业有限责任公司 | 漳州 | 造纸 |
| 33 | 华发纸业（福建）股份有限公司 | 漳州 | 造纸 |
| 34 | 联盛纸业（龙海）有限公司 | 漳州 | 造纸 |
| 35 | 龙海市榜山民政三星造纸厂 | 漳州 | 造纸 |
| 36 | 泉州贵格纸业有限公司 | 泉州 | 造纸 |
| 37 | 恒安（中国）纸业有限公司 | 泉州 | 造纸 |
| 38 | 玖龙纸业（泉州）有限公司 | 泉州 | 造纸 |
| 39 | 福建腾荣达制浆有限公司 | 三明 | 造纸 |
| 40 | 福建铙山纸业集团有限公司 | 三明 | 造纸 |
| 41 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 三明 | 造纸 |
| 42 | 福建省建宁县联丰造纸有限公司 | 三明 | 造纸 |
| 43 | 福建利树股份有限公司 | 南平 | 造纸 |
| 44 | 福建省闽清金城陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 45 | 福建省闽清中菱陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 46 | 福建省闽清富顺陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 47 | 福建省闽清瑞美陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 48 | 福建省闽清三得利陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 49 | 福建省闽清欧尚陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 50 | 福建省闽清双兴陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 51 | 福州仁顺陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 52 | 闽清嘉兴陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 53 | 福建省闽清港城瓷料有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 54 | 福建省闽清欧美陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 55 | 福建省闽清新东方陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 56 | 福建省闽清红叶陶瓷建材有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 57 | 福建省闽清东升陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 58 | 福建省闽清县豪客来陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 59 | 福建省闽清腾龙陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 60 | 闽清佳美陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 61 | 福建省闽清南海陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 62 | 福建省闽清富兴陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 63 | 福建盛利达陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 64 | 福建省闽清新丰陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 65 | 福建省福州中信瓷业有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 66 | 福建省闽清环宇陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 67 | 福建省闽清蓝天陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 68 | 福建省闽清兴亚陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 69 | 福建省闽清欧雅陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 70 | 厦门三荣陶瓷开发有限公司 | 厦门 | 建筑陶瓷 |
| 71 | 福建省漳州瑞成陶瓷有限公司 | 漳州 | 建筑陶瓷 |
| 72 | 福建立凯陶瓷有限公司 | 漳州 | 建筑陶瓷 |
| 73 | 漳州市天星陶瓷股份有限公司 | 漳州 | 建筑陶瓷 |
| 74 | 福建省鑫德洲陶瓷有限公司 | 漳州 | 建筑陶瓷 |
| 75 | 福建省泉州市联兴建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 76 | 晋江市森景陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 77 | 永兴（晋江）陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 78 | 晋江合兴陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 79 | 晋江广达陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 80 | 晋江亿荣建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 81 | 晋江市品质陶瓷建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 82 | 福建省泉州市宏利建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 83 | 晋江市内坑圣地亚陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 84 | 福建小虎陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 85 | 晋江闽宝陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 86 | 福建省晋江釉花锦砖有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 87 | 晋江市中荣陶瓷建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 88 | 晋江腾达陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 89 | 福建省晋江协隆陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 90 | 晋江协顺陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 91 | 福建省晋江市卓越陶瓷工业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 92 | 福建省晋江市山美建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 93 | 福建省晋江市燕山建陶有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 94 | 福建省晋江市闽梅新型陶瓷制品有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 95 | 晋江市彩霸陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 96 | 福建益兴陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 97 | 福建版筑建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 98 | 福建省晋江宝达陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 99 | 福建省晋江豪万陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 100 | 福建省晋江市丰盛陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 101 | 福建省晋江市宏达建陶有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 102 | 晋江恒达陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 103 | 福建省晋江市利达陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 104 | 福建省晋江万利瓷业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 105 | 福建晋江市祥达陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 106 | 福建瑞成陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 107 | 福建力生陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 108 | 福建名奇陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 109 | 福建七彩陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 110 | 福建省安泰建材实业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 111 | 福建东南陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 112 | 福建省金利建材发展有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 113 | 福建宏华集团有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 114 | 福建华泰集团股份有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 115 | 福建省晋江市泗农建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 116 | 晋江广厦陶瓷建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 117 | 福建省晋江市远方陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 118 | 福建省晋江市富盛瓷业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 119 | 福建省晋江市豪鹏陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 120 | 晋江市吉联陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 121 | 晋江市劲陶陶瓷建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 122 | 福建省晋江市一峰陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 123 | 福建省晋江市联兴建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 124 | 福建省南安宝达建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 125 | 福建南安市国龙瓷业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 126 | 福建泉州市神舟龙陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 127 | 福建省铭盛陶瓷发展有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 128 | 福建省南安市吉兴陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 129 | 南安阔达建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 130 | 福建省晋江市碧圣建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 131 | 福建省晋江晋成陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 132 | 福建省晋江市侨丰建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 133 | 福建省晋江市丹豪陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 134 | 福建省晋江豪山建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 135 | 福建省晋江市德铭陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 136 | 福建省晋江市豪田瓷砖有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 137 | 福建省晋江市火炬建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 138 | 福建省晋江市金庄陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 139 | 晋江市国邦建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 140 | 福建省南安市豪联建材发展有限责任公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 141 | 福建省南安市九洲瓷业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 142 | 福建省南安市山川建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 143 | 福建省泉州市彩霸陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 144 | 力豪集团有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 145 | 南安协进建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 146 | 晋江市金盛陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 147 | 晋江市金壮建筑陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 148 | 福建省晋江市内坑泉隆建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 149 | 佳辉（福建）陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 150 | 晋江市美胜陶瓷实业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 151 | 福建尊威陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 152 | 晋江市舒意陶瓷有限责任公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 153 | 晋江市建新陶瓷有限责任公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 154 | 晋江市骏陶陶瓷实业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 155 | 福建省晋江市华强陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 156 | 福建省晋江市粤乐建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 157 | 漳州万晖洁具有限公司 | 漳州 | 卫生陶瓷 |
| 158 | 九牧厨卫股份有限公司 | 泉州 | 卫生陶瓷 |
| 159 | 龙海红狮水泥有限公司 | 漳州 | 水泥 |
| 160 | 福建安溪三元集发水泥有限公司 | 泉州 | 水泥 |
| 161 | 福建省海峡水泥股份有限公司 | 泉州 | 水泥 |
| 162 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 泉州 | 水泥 |
| 163 | 福建明狮水泥有限公司 | 三明 | 水泥 |
| 164 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 三明 | 水泥 |
| 165 | 福建省永安金银湖水泥有限公司 | 三明 | 水泥 |
| 166 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 三明 | 水泥 |
| 167 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 三明 | 水泥 |
| 168 | 福建永安建福水泥有限公司 | 三明 | 水泥 |
| 169 | 大田红狮水泥有限公司 | 三明 | 水泥 |
| 170 | 福建省大田县新岩水泥有限公司 | 三明 | 水泥 |
| 171 | 福建省大田县鑫城水泥工业有限公司 | 三明 | 水泥 |
| 172 | 三明金牛水泥有限公司 | 三明 | 水泥 |
| 173 | 福建金牛水泥有限公司 | 三明 | 水泥 |
| 174 | 将乐金牛水泥有限公司 | 三明 | 水泥 |
| 175 | 福建三明南方水泥有限公司 | 三明 | 水泥 |
| 176 | 福建顺昌炼石水泥有限公司 | 南平 | 水泥 |
| 177 | 福建塔牌水泥有限公司 | 龙岩 | 水泥 |
| 178 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 龙岩 | 水泥 |
| 179 | 华润水泥（永定）有限公司 | 龙岩 | 水泥 |
| 180 | 漳平红狮水泥有限公司 | 龙岩 | 水泥 |
| 181 | 华润水泥（龙岩）有限公司 | 龙岩 | 水泥 |
| 182 | 福建龙麟集团有限公司 | 龙岩 | 水泥 |
| 183 | 华润水泥（龙岩雁石）有限公司 | 龙岩 | 水泥 |
| 184 | 华润水泥（龙岩曹溪）有限公司 | 龙岩 | 水泥 |
| 185 | 福建蓝田水泥有限公司 | 龙岩 | 水泥 |
| 186 | 福建春驰集团国产实业水泥有限公司 | 龙岩 | 水泥 |
| 187 | 福建省永定闽福建材有限公司 | 龙岩 | 水泥 |
| 188 | 华润水泥（漳平）有限公司 | 龙岩 | 水泥 |
| 189 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福州 | 平板玻璃 |
| 190 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 漳州 | 平板玻璃 |
| 191 | 台玻福建光伏玻璃有限公司 | 漳州 | 平板玻璃 |
| 192 | 福建空分气体有限公司 | 福州 | 化工 |
| 193 | 福建省东南电化股份有限公司 | 福州 | 化工 |
| 194 | 福州一化化学品股份有限公司 | 福州 | 化工 |
| 195 | 福州耀隆化工集团公司 | 福州 | 化工 |
| 196 | 侨源气体（福州）有限公司 | 福州 | 化工 |
| 197 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 福州 | 化工 |
| 198 | 福建中景石化有限公司 | 福州 | 化工 |
| 199 | 福建申远新材料有限公司 | 福州 | 化工 |
| 200 | 福建省中江石化有限公司 | 福州 | 化工 |
| 201 | 腾龙特种树脂（厦门）有限公司 | 厦门 | 化工 |
| 202 | 林德气体（厦门）有限公司 | 厦门 | 化工 |
| 203 | 福建省长庆化工有限公司 | 漳州 | 化工 |
| 204 | 龙翔实业有限公司 | 漳州 | 化工 |
| 205 | 长春化工（漳州）有限公司 | 漳州 | 化工 |
| 206 | 林德气体（漳州）有限公司 | 漳州 | 化工 |
| 207 | 翔鹭石化（漳州）有限公司 | 漳州 | 化工 |
| 208 | 福建省东鑫石油化工有限公司 | 泉州 | 化工 |
| 209 | 福建湄洲湾氯碱工业有限公司 | 泉州 | 化工 |
| 210 | 福建炼化林德气体有限责任公司 | 泉州 | 化工 |
| 211 | 中仑塑业（福建）有限公司 | 泉州 | 化工 |
| 212 | 智胜化工股份有限公司 | 三明 | 化工 |
| 213 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 三明 | 化工 |
| 214 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 三明 | 化工 |
| 215 | 福建省三明同晟化工有限公司 | 三明 | 化工 |
| 216 | 福建省三明巨丰化工有限公司 | 三明 | 化工 |
| 217 | 福建省三明正元化工有限公司 | 三明 | 化工 |
| 218 | 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 | 三明 | 化工 |
| 219 | 福建三农新材料有限责任公司 | 三明 | 化工 |
| 220 | 永安市丰源化工有限公司 | 三明 | 化工 |
| 221 | 三明市丰润化工有限公司 | 三明 | 化工 |
| 222 | 福建省展化化工有限公司 | 三明 | 化工 |
| 223 | 福建思科硅材料有限公司 | 三明 | 化工 |
| 224 | 福建省三明市盛达化工有限公司 | 三明 | 化工 |
| 225 | 福建中锦新材料有限公司 | 莆田 | 化工 |
| 226 | 福建省邵武市永飞化工有限公司 | 南平 | 化工 |
| 227 | 邵武华新化工有限公司 | 南平 | 化工 |
| 228 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 南平 | 化工 |
| 229 | 福建榕昌化工有限公司 | 南平 | 化工 |
| 230 | 福建省南平市元禾化工有限公司 | 南平 | 化工 |
| 231 | 赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司 | 南平 | 化工 |
| 232 | 福建豪邦化工有限公司 | 龙岩 | 化工 |
| 233 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 龙岩 | 化工 |
| 234 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 龙岩 | 化工 |
| 235 | 福建省漳平市正昌化工有限公司 | 龙岩 | 化工 |
| 236 | 福建正盛无机材料股份有限公司 | 龙岩 | 化工 |
| 237 | 宁德盈德气体有限公司 | 宁德 | 化工 |
| 238 | 腾龙芳烃（漳州）有限公司 | 漳州 | 石化 |
| 239 | 福建联合石油化工有限公司 | 泉州 | 石化 |
| 240 | 中化泉州石化有限公司 | 泉州 | 石化 |
| 241 | 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 | 厦门 | 机场 |
| 242 | 福州航空有限责任公司 | 福州 | 航空 |

（二）新增重点排放单位名单（共42家）

| 序号 | 重点排放单位名称 | 地区 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司 | 莆田 | 钢铁生产 |
| 2 | 邦丽达（福建）新材料股份有限公司 | 泉州 | 化工 |
| 3 | 嘉翔（福建）硅业有限公司 | 三明 | 化工 |
| 4 | 沙县宏盛塑料有限公司 | 三明 | 化工 |
| 5 | 福建省建阳金石氟业有限公司 | 南平 | 化工 |
| 6 | 福建省顺昌富宝腾达化工有限公司 | 南平 | 化工 |
| 7 | 福建龙氟化工有限公司 | 龙岩 | 化工 |
| 8 | 福建省尤溪永丰茂纸业有限公司 | 三明 | 造纸 |
| 9 | 福建省闽清县诺利兴陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 10 | 福建省闽清县溪西陶瓷厂 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 11 | 福建德胜新建材有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
| 12 | 福建省漳州建华陶瓷有限公司 | 漳州 | 建筑陶瓷 |
| 13 | 万利（中国）有限公司 | 漳州 | 建筑陶瓷 |
| 14 | 福建省乐普陶板制造有限公司 | 漳州 | 建筑陶瓷 |
| 15 | 福建省晋江市欣荣瓷砖有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 16 | 晋江市长丰陶瓷建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 17 | 晋江碧盛建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 18 | 福建省晋江市舒适陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 19 | 晋江鑫圣亚陶瓷实业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 20 | 晋江市华晋建华陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 21 | 福建省晋江德益建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 22 | 晋江市恒新陶瓷有限责任公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 23 | 晋江市仙梅建陶有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 24 | 福建省晋江通源陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 25 | 福建省悦凯建材实业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 26 | 南安市泰邦陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 27 | 泉州市立新建材实业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 28 | 福建省泉州豪华陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 29 | 福建省南安市志新建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 30 | 南安市力泰建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 31 | 福建省南安市安利陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 32 | 南安市一条龙陶瓷建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 33 | 晋江市鸿佳建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 34 | 晋江市国荣陶瓷建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 35 | 福建芦川建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 36 | 福建省南安市协辉陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
| 37 | 陆升（福建）集团有限公司 | 泉州 | 日用陶瓷 |
| 38 | 东陶（福建）有限公司 | 漳州 | 卫生陶瓷 |
| 39 | 南安红狮水泥有限公司 | 泉州 | 水泥 |
| 40 | 永安金牛水泥有限公司 | 三明 | 水泥 |
| 41 | 福建龙麟环境工程有限公司 | 龙岩 | 水泥 |
| 42 | 厦门航空有限公司 | 厦门 | 航空 |

抄送：省碳排放权交易工作协调小组成员单位。

福建省生态环境厅办公室                2021年10月15日印发

# Text boxes

福建省生态环境厅文件