闽环土函〔2022〕9号

福建省生态环境厅关于征求《水产养殖尾水排放标准（征求意见稿）》意见的函

各有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》，防范水产养殖尾水污染，推进水产养殖业绿色发展，根据生态环境部工作部署和我省地方标准制定计划，我厅牵头组织技术单位编制起草了《福建省水产养殖尾水排放标准（征求意见稿）》，现征求贵单位意见，请支持于2022年11月22日（星期二）前将书面意见反馈我厅，电子版一并发至邮箱。

联 系 人： 林林（省生态环境厅）

联系电话： 0591-88367161

电子邮箱： tc@sthjt.fujian.gov.cn

地      址：福州市鼓楼区环保路8号（邮编350003）

联 系 人：林楠（标准主要起草单位）

联系电话：15860280991

附件：1.征求意见单位名单

2.福建省水产养殖尾水排放标准（征求意见稿）

编制说明

福建省生态环境厅

2022年11月11日

（此件主动公开）

《福建省水产养殖尾水排放标准

（征求意见稿）》

目次

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 排放控制要求	2

4.1 标准分级	2

4.2 排放限值及要求	3

4.3 其他要求	4

5 监测要求	5

5.1 样品采集	5

5.2 测定方法	5

6 结果判定	5

7 实施与监督	6

参考文献	7

前言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由福建省生态环境厅提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

福建省水产养殖尾水排放标准

范围

本文件规定了福建省封闭式水产养殖尾水的术语和定义、排放控制要求、监测要求、结果判定、实施与监督等内容。

本文件适用于工厂化养殖、高位池（提水）养殖以及养殖水面6.67公顷及以上集中分布、连片聚集的池塘养殖等封闭性质的水产养殖尾水污染物排放管理。

本文件不适用于半封闭式和开放式水产养殖的水污染物排放管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3097  海水水质标准

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 4284  农用污泥污染物控制标准

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 17378.4  海洋监测规范 第4部分：海水分析

GB/T 11892  水质  高锰酸盐指数的测定

GB/T 11893  水质  总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB/T 11901  水质  悬浮物的测定 重量法

HJ 493  水质  样品的保存和管理技术规定

HJ 494  水质  采样技术指导

HJ 495  水质  采样方案设计技术规定

HJ 636  水质  总氮的测定  碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ 667  水质  总氮的测定  连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 668  水质  总氮的测定  流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 670  水质  总磷的测定  连续流动-钼酸铵分光光度法

HJ 671  水质  总磷的测定  流动注射-钼酸铵分光光度法

HJ 1147  水质  pH值的测定  电极法

HY/T 147.1  海洋监测技术规程 第1部分：海水

NY 5070  无公害食品 水产品中渔药残留限量

NY 5071  无公害食品 渔用药物使用准则

SC/T 9436  水产养殖环境（水体、底泥）中磺胺类药物的测定 液相色谱-串联质谱法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

养殖模式

池塘养殖  pond agriculture

利用人工开挖或天然的露天池塘进行水生经济动植物养殖和种植的生产方式。

工厂化养殖  industrial agriculture

利用机械、生物、化学和自动化控制等现代化技术装备车间，通过人工控制养殖水体的温度、光照、溶解氧、饵料等因素进行水生经济动植物集约化养殖的生产方式。

高位池（提水）养殖  high-level pond agriculture

提水式精养模式

在海水高潮线以上建造养殖池塘开展高密度、集约化养殖的生产方式。

注：该生产方式使用机械提水，且不论高潮低潮都能把池内水体排干。

养殖尾水  agriculture tailwater

水产养殖活动过程中产生的向外环境排放的水。

注：池塘水产养殖向外环境排放的清塘水属于水产养殖尾水。

单位产品基准排水量  benchmark effluent volume per unit product

用于核定水污染物排放浓度而规定的单位产品的尾水排放量上限值。

先进值  advanced indicators

新建养殖（池塘）企业的尾水排放量。

一般值  general indicator

现有、改（(扩）建养殖（池塘）企业的尾水排放量。

排放控制要求

标准分级

GB 3838中I、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区，GB 3097中一类海域，禁止新建排污口；现有排污口应按水体功能要求，实行污染物总量控制，以保证受纳水体水质符合规定用途的水质标准。

排入GB 3838中Ⅲ类水域（划定的保护区和游泳区除外）和排入GB 3097中二类海域的尾水执行一级标准。

排入GB 3838中Ⅳ、Ⅴ类水域和排入GB 3097中三类、四类海域的尾水执行二级标准。

根据环境保护工作的要求，在开发密度已经较高、环境承载力开始减弱，或水环境容量较小、水生态环境脆弱、水环境敏感的区域，容易发生严重环境污染的地区及闽江上游流域沙溪、富屯溪、建溪、霍童溪流域、交溪流域、敖江塘坂水库上游流域、大樟溪流域、木兰溪圆头桥上游流域等应严格控制养殖尾水污染物排放行为，在上述地区的水产养殖尾水执行特别排放限值。

排放限值及要求

海水受纳水域养殖尾水排放限值按表1执行。

海水受纳水域养殖尾水排放限值

单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 项目 | 一级 | 二级 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物 | ≤40 | ≤80 | 养殖企业、池塘向外环境排放的总排放口 |
| 2 | pH | 7.0~8.5同时不超出该海域正常变动范围的0.5单位 | 6.5～9.0 |  |
| 3 | 化学需氧量（CODMn） | ≤10 | ≤20 |  |
| 4 | 总氮（以N计） | ≤3.0 | ≤5.0 |  |
| 5 | 总磷（以P计） | ≤0.5 | ≤1.0 |  |

淡水受纳水域养殖尾水排放限值按表2、表3执行。

淡水受纳水域养殖尾水排放限值

单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 项目 | 一级 | 二级 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物 | ≤40 | ≤80 | 养殖企业、池塘向外环境排放的总排放口 |
| 2 | pH | 6.5～9.0 |  |
| 3 | 化学需氧量（CODMn） | ≤10 | ≤20 |  |
| 4 | 总氮（以N计） | ≤3.0 | ≤5.0 |  |
| 5 | 总磷（以P计） | ≤0.5 | ≤1.0 |  |

淡水受纳水域基准排水量限值

| 序号 | 项目 | 先进值 | 一般值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位产品基准排水量 m3/kg | ≤3.0 | ≤6.0 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 |
| 2 | 单位养殖水面面积 基准排水量 m3/（亩·天） | ≤130 | ≤260 |  |

特别排放限值按表4执行。

特别排放限值

单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物 | ≤40 | 养殖企业、池塘向外环境排放的总排放口 |
| 2 | pH | 6.5～9.0 |  |
| 3 | 化学需氧量（CODMn） | ≤10 |  |
| 4 | 总氮（以N计） | ≤3.0 |  |
| 5 | 总磷（以P计） | ≤0.3 |  |
| 6 | 单位产品基准排水量 m3/kg | ≤3.0 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 |
| 7 | 单位养殖水面面积 基准排水量m3/（亩·天） | ≤130 |  |

淡水（池塘）养殖企业水污染物排放浓度限值适用于单位产品实际排水量不高于单位产品基准排水量的情况。若单位产品实际排水量超过单位产品基准排水量，应按式（1）将实测水污染物排放浓度换算为水污染物基准排水量排放浓度，并以水污染物基准排水量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。产品产量和排水量统计周期为在一定的计量时间内。

()

式中：

——水污染物基准排水量排放浓度，mg/L；

——实测水污染物排放浓度，mg/L；

——排水总量，m3；

——单位产品基准排水量，m3/kg；

——淡水（池塘）养殖企业产品产量，kg。

若与的比值小于1，则以水污染物实测浓度作为判定排放是否达标的依据。

淡水（池塘）养殖企业水污染物排放浓度限值适用于单位养殖水面面积实际排水量不高于单位养殖水面面积基准排水量的情况。若单位养殖水面面积实际排水量超过单位养殖水面面积基准排水量，应按式（2）将实测水污染物排放浓度换算为水污染物基准排水量排放浓度，并以水污染物基准排水量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。

()

式中：

——水污染物基准排水量排放浓度，mg/L；

——实测水污染物排放浓度，mg/L；

——单位养殖水面面积实际排水量，m3/（亩·天）；

——单位养殖水面面积基准排水量，m3/（亩·天）。

若与的比值小于1，则以水污染物实测浓度作为判定排放是否达标的依据。

其他要求

养殖尾水处理和排放要求

水产（池塘）养殖企业宜根据养殖情况采取措施对水产养殖尾水进行处理并循环利用。

养殖尾水用于农田灌溉时，相关控制指标应满足GB 5084的要求；养殖尾水用于其他用途时，执行国家或地方相应水质标准。

水产养殖产生的底泥处置要求

不应将底泥直接或间接排放至外界公共水域中，遵循资源化优先的原则进行合理利用。

底泥可进行农业资源化利用，其施用条件应符合GB 4284的有关要求。未达到资源化利用要求的底泥应根据相关要求进行无害化处理，不应得对人体健康和生态环境造成不利影响。

水产养殖投入品管理要求

水产养殖使用的渔药应符合《兽药管理条例》和NY5070、NY5071等要求，禁止使用农药，应做好水产养殖用药记录，记录应符合《水产养殖质量安全管理规定》；使用配合饲料，且使用的饲料应严格按照《饲料和饲料添加剂管理条例》监督管理。

水产养殖尾水抗生素污染物管理要求

淡水养殖尾水中抗生素污染物总浓度不应高于1µg/L。抗生素污染物包括但不限于磺胺类、喹诺酮类、四环素类、酰胺醇类等抗菌药物。监测方法可依据SC/T 9436等相关标准。

海水养殖尾水中抗生素污染物总浓度不应高于1µg/L。抗生素污染物包括但不限于磺胺类、喹诺酮类、四环素类、酰胺醇类等抗菌药物。监测方法可依据HY/T 147.1等相关标准。

监测要求

样品采集

养殖尾水水质监测样品采集点应设在排放至外环境的排水口处。

海水水质监测样品采集、贮存、运输和预处理应符合GB 17378的要求。

淡水水质监测样品采集、贮存、运输和预处理应符合HJ 493、HJ 494和HJ 495的要求。

测定方法

测定盐度大于2‰的水质监测样品依据海水水质监测分析方法（见表5）。

测定盐度小于2‰的水质监测样品依据淡水水质监测分析方法（见表6）。

海水水质监测分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物 | 重量法 | GB 17378.4 |
| 2 | pH | pH计法 | GB 17378.4 |
| 3 | 化学需氧量（CODMn） | 碱性高锰酸钾法 | GB 17378.4 |
| 4 | 总氮（以N计） | 过硫酸钾氧化法 | GB 17378.4 HY/T 147.1 |
|  |  | 流动分析法 |  |
| 5 | 总磷（以P计） | 过硫酸钾氧化法 | GB 17378.4 HY/T 147.1 |
|  |  | 流动分析法 |  |
| 6 | 盐度 | 盐度计法 | GB17378.4 |

淡水水质监测分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901 |
| 2 | pH | 电极法 | HJ 1147 |
| 3 | 化学需氧量（CODMn） | 酸性高锰酸钾法 | GB/T 11892 |
| 4 | 总氮（以N计） | （1）碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636 |
|  |  | （2）连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 667 |
|  |  | （3）流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 668 |
| 5 | 总磷（以P计） | （1）钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893 |
|  |  | （2）连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ 670 |
|  |  | （3）流动注射-钼酸铵分光光度法 | HJ 671 |

结果判定

采用单项判定法，即监测项目任意单项超标时，则判定为不符合排放标准。测定值与排放限值比较采用GB/T 8170规定的修约值比较法。

实施与监督

新(改、扩）建水产（池塘）养殖企业的尾水排放，自本文件实施之日起执行本文件；现有水产（池塘）养殖企业的尾水自202x年x月x日起执行。

本文件由生态环境主管部门负责统一监督实施，县级以上渔业（农业）行政主管部门依据本文件负责技术指导。

参考文献

[1]  中华人民共和国国务院令第404号  兽药管理条例（2020年第三次修订）

[2]  中华人民共和国农业部令第31号  水产养殖质量安全管理规定（2003年）

[3]  中华人民共和国国务院令第609号  饲料和饲料添加剂管理条例（2011年）

附件1

征求意见单位名单

生态环境部法规与标准司

生态环境部水生态环境司

生态环境部海洋生态环境司

中国环境科学研究院

中国环境监测总站

国家海洋环境监测中心

福建省发展和改革委员会

福建省农业农村厅

福建省海洋与渔业局

福建省生态环境保护行政综合执法总队

福建省环境监测中心站

福建省环境影响评价技术中心

福建省生态环境应急与事故调查中心

各设区市生态环境局

各设区市渔业主管部门

平潭综合实验区自然资源与生态环境局、农业农村局

福建省福州环境监测中心站

福建省厦门环境监测中心站

福建省漳州环境监测中心站

福建省泉州环境监测中心站

福建省三明环境监测中心站

福建省莆田环境监测中心站

福建省南平环境监测中心站

福建省龙岩环境监测中心站

福建省宁德环境监测中心站

福建省平潭环境监测中心站

福建省渔业资源监测中心

福建省水产技术推广总站

福建省水产研究所

福建省淡水水产研究所

福建省环保产业协会

福建省水产学会

福建省渔业协会

福建省鳗业协会

宁德市盛腾水产有限公司

福鼎市裕豪水产养殖基地

连江县陀市创新水产有限公司

福清市海美水产开发有限公司

福建省兴海富民发展有限公司

平潭综合实验区宏正水产养殖有限公司

福建省祝顺生物技术开发有限公司

莆田市创盛海洋渔业有限公司

泉州福泽生态农业科技有限公司

晋江福大鲍鱼水产有限公司

漳州市海申养殖有限公司

诏安升马水产养殖有限公司

南平市泽汇渔业（光泽）有限公司

顺昌县洋福生态特种养殖有限公司

三明市梅列华盛特种养殖场

三明市清流县永成渔业有限公司

漳平市珒源水产养殖有限公司

福建鑫瑞源水产养殖有限公司

# Text boxes

福建省生态环境厅